## Slide 1: 时钟

## Slide 2: 结构功能
钟是计量和指示时间的仪器。机芯直径一般大于50mm，厚度一般大于12mm。通常置于某个位置使用。现代的一些小型钟，也有用表的机芯装上钟的外壳的。

## Slide 3: 原理分类
机械振动钟
电磁振动钟
石英振荡钟
原子振荡钟

## Slide 4: 机械振动钟
频率较低的机械振动钟,如摆锤式机械钟、摆轮游丝式机械钟等。其振动频率通常为数赫甚至 1赫以下，日差（见钟表日差）为10～120秒/日，高精度天文摆钟的日差为每天千分之几秒。

## Slide 5: 电磁振动钟
频率稍高的普通电磁振动钟，如音叉钟、晶体管钟、交流同步电钟等。其振动频率通常在1000Hz以内，日差为2～20秒/日。

## Slide 6: 石英振荡钟
频率较高的石英振荡钟，如各种石英电子钟。其振荡频率通常在5MHz以内（有32768Hz、4194304Hz等），日差一般在0.2秒/日以内，高精度石英电子钟已达到几十年误差不大于1秒。

## Slide 7: 原子振荡钟
频率更高的原子振荡钟，如铯原子钟。频率为9192631770Hz（原子时的秒长，是铯原子基态的两个超精细能级间在零磁场下跃迁辐射9192631770周所持续的时间），其准确度和稳定度极高，相对频率稳定度可达10-13。鉴于此，1967年，国际度量衡委员会决定，以铯原子钟的原子时的秒长，作为时间计量标准。

## Slide 8: 发明者
最早发明机械钟是一位叫做一行（唐代僧人，俗名张遂）的中国杰出天文学家，他生活于公元8世纪。他与另外一位中国发明家梁令瓒一起设计了"擒纵器"装置，即所有机械钟中心部位的那套齿轮嵌齿结构。